## Slide 1
新型规3000NEW技术交流培训

## Slide 2
产品命名规则
产品覆盖更全
功率覆盖常用客货梯场景

## Slide 3
选配件一览表

## Slide 4
X输入点（F5-01至F5-24更改检测信号类型和常开常闭属性）
Y2A：辅助抱闸继电器F5-45
Y7：报警过滤F5-46
Y1-Y6继电器输出（F5-26至F5-31设置输出类型）
24V输入、外呼、轿顶板通讯
上位机接口
操作器接口
小键盘、数码管显示和通讯指示灯
高压检测点（F5-37至F5-40设置检测信号属性）
并联和物联网接口
程序烧录口
新国标主板介绍

## Slide 5
3、继电器输出端子(CN7)。
Y1\Y2\Y2A\Y3 :5A 250V AC\30V DC 最大切换电流10A
对应参数：F5-26\F5-27\F5-45\F5-28
Y4\Y5\Y6\Y7 :5A 250V AC\30V DC 最大切换电流5A
对应参数：F5-29\F5-30\F5-31\F5-46
Ps：替换老3000MCB-B和3000newMCB-C2\C3时对应接线，参数照抄，没接线的继电器对应参数改为0。
1、X输入点端子（CN1\CN9）。
24V输入（10V DC-30V DC），代号：X1-X24，共24个，常开常闭及检测类型对应参数为F5-01至F5-24。
AI-M\AI+：模拟量称重信号，接线时将F5-36改为3，不需要时可不接。
Ps：替换老3000MCB-B主板或3000newMCB-C2主板时按照原先线路接线，F5-01至F5-24参数对应之前老主板。
2、高压检测点端子(CN2)。
110V AC输入，XCOM为高压公共端。代号X25-X28，对应参数为F5-37至F5-40。一般为X25-X28分别对应：安全回路检测、前门门锁检测、门锁反馈检测、后门门锁检测。F5-37至40对应参数为4、7、5、8（无后门时F5-40改为0）
Ps：替换老3000MCB-B主板时F5-37至F5-40改为0，该端子无需接线。替换3000newMCB-C2主板时F5-37至F5-40抄原主板参数，端子对应接线。
新国标主板端子详细介绍

## Slide 6
4、通讯端子(CN3)。灰色方框
12V\MCM:外部12V DC输入
M24\MCM:外部24V DC输入
MOD+\MOD-:外呼通讯
CAN+\CAN-:轿顶通讯
Ps：替换老3000MCB-B和3000newMCB-C2\C3时对应接线。
5、通讯端子（CN4）黑色方框
MOD2+\MOD2-:小区监控、物联网
CAN2+\CAN2-：并联、群控。对应参数F6-07、08、09
Ps：替换老3000MCB-B和3000newMCB-C2\C3时对应接线。
新国标主板端子详细介绍

## Slide 7
3000newMCB-C2主板替换3000MCB-B主板注意事项
1、F0组、F1-00至F1-05\F1-12\F1-25、F2组、F3组、F5-01至F5-24、F5-26至F5-31、F5-36、F6-00\F6-01、F8、FE组照抄原主板参数。
2、F5-37至F5-40改为0.（如果主板是新国标则F5-45\46改为0）
3、有机械限位开关时F6-40bit1改为0
4、轿顶检修走通讯时F6-41bit3改为1
5、报E47-201时将F6-52bit1改为0
6、F6-52bit6改为0，否则报E22
7、F6-54bit9、bit11改为0
8、E52或者外呼呼梯无效修改F8-14bit1，轿内显示板问题修改F8-15bit8
老3000协议查看：FA-04 FA-05 FC-05 F5-33
3000new协议查看：FP-07 FP-08 FP-09
注意：
1、3000new主板替换老3000主板时程序要降级
2、3000new底座不能使用老3000主板

## Slide 8
产品调试--产品调试流程
Step1:上电前基本检查
Step2:基本功能检查
Step3:功能细节调节

## Slide 9
产品调试—慢车调试

## Slide 10
慢车调试常见故障

## Slide 11
产品调试—快车调试

## Slide 12
井道自学习常见故障

## Slide 13
测试功能介绍—UCMP测试

## Slide 14
测试功能介绍—抱闸制动力测试
新型规要求同步机抱闸要单臂进行制动力测试，一般测试需要增加15%左右的力矩

## Slide 15
左线圈
右线圈
左开关反馈
右开关反馈
左侧输出
右侧输出
电源输出公共端
新款通讯PCB-D1 抱闸电源板，
支持两路抱闸电源输出。
1 简化控制柜线路
2 支持DC48V~DC207V抱闸
抱闸单独控制方案

## Slide 16
测试功能介绍—封星测试 （电气制动测试）
手动测试过程
1. F3-24=26或者小键盘F-8=26手动触发封星测试后，清除所有外呼并且禁止外呼登记；
2. 继续响应封星测试前已登记的内召并且禁止登记新的内召指令；
3. 接着数码管"T26"、运行方向和楼层信息交替显示，其中"T26"显示2s，运行方向和楼层
显示5s；
4. 脱离并联群控；
5. 内外呼响应完成后，电梯关门，关门3s后前往次低服务楼层，并且此时禁止开关门；
6. 电梯到达次低服务楼层后禁止电梯运行，此时封星闭合，封星反馈ok后打开运行接触
器，延迟200ms，再打开抱闸，此时轿厢开始溜车；
7. 若溜车速度超过0.3m/s，则数码管显示"Err"2s，失败后报E29-105，退出测试模式；若
超过1.2m后溜车速度都没有超过0.3m/s或持续20s没有超过1.2m，则说明封星制动ok，
显示“SUC”字符2s，退出测试模式；
8. 结束测试过程，数码管显示"ESC"字符2s。

## Slide 17
测试功能介绍—上行超速保护测试
上行超速保护测试 要求电梯在正常状态、泊梯状态。
■ F-8=24或者F3-24=24测试功能触发成功以后：
■ 清除所有的外呼，禁止所有的外呼登记。
■ 继续响应已登记的内呼，不再接受新登记的内呼指令。
■ 数码管T24、运行及楼层信息交替显示，T24显示2 s，运行方向和楼层显示5 s。
■ 脱离并联群控。
■ 内外呼响应完成之后，等待电梯关门。关门3 s之后前往最低服务楼层，禁止开关门。
■ 到最低服务楼层以后，数码管切换为运行方向及速度显示，电梯以F7-32设置的额定
速度的百分比（默认120%）运行至最高服务楼层（测试过程屏蔽E33故障）。
■ 测试运行中数码管显示当前实时的运行速度，电梯超速保护以后结束测试过程，数
码管显示ESC字符2 s。

## Slide 18
测试功能介绍—打滑量测试

## Slide 19
测试功能介绍—平衡系数学习

## Slide 20: 测试操作—限速器安全钳联动试验
限速器安全钳联动测试
1、打紧急电动；
2、F-8=12/13或者F3-24=3/4测试功能触发成功以后，小键盘数码管闪烁显示TST；
3、长按无机房显示板的TEST1+COM，1S以后限速器动作继电器输出，数码管闪烁显示T12；
4、松开按钮以后，限速器动作继电器停止输出，数码管切换为TST显示；
5、紧急电动下行，直至钢丝绳和曳引轮打滑，此时安全钳动作。
安全钳&限速器复位
1、重复限速器测试步骤1、步骤2；
2、长按TEST2+COM，1S以后限速器复位继电器输出，数码管闪烁显示T13；
3、松开按钮以后，限速器复位继电器停止输出，数码管切换为TST显示；
4、紧急电动上行，此时轿厢被抬起，安全钳自动复位

## Slide 21
功能介绍—手机APP调试

## Slide 22
功能介绍—手机APP调试

## Slide 23
功能介绍—手机APP调试

## Slide 25
方案功能介绍—并联&群控方案
并联方案
群控方案

## Slide 26
方案功能介绍—ARD救援方案

## Slide 27
相关配件介绍—CTW-B6S
MCTC-CTW-B6S 轿顶检修箱
H开头代号表示轿顶的XY信号，
P开头表示底坑的XY信号

## Slide 28
功能介绍—检修与紧急电动回路
通讯检修
当X输入点未设置8/40时，通讯检修功能自动开启。
（紧急电动X点设为116）
信号名称 | 位置 | 监控
检修信号 | 轿顶 X12 | FA33 BIt13
检修上行 | 轿顶 X13 | FA33 BIt14
检修下行 | 轿顶 X14 | FA33 BIt15
通讯中断前轿顶状态 | 系统状态
检修 | 检修
正常 | 紧急电动/状态

## Slide 29
功能介绍—检修标记判断
参数 | 名称 | 设定范围
FA-63 | 检修信号监控 | BIT0：轿顶板强制检修标记 BIT1: 底坑强制检修信号 BIT2: 门锁旁路有效强制检修 BIT3: 未井道自学习进检修（打正常仍然显示检修）
电梯慢车不运行时，可以通过FA-63监控是否在异常状态

## Slide 30
相关配件介绍—COB-B1S

## Slide 31
COB-新功能介绍
支持按钮微亮功能
F8-15 bit8=0 F8-14 bit10=1 参数设定开启
2 支持轿内按钮单击销号功能
单击销号功能码：通过F8-15 bit2 =1开通，默认为双击销号

## Slide 32
COB-新功能介绍
3 支持中英文播报/语音报站功能关闭的快捷设置功能
功能 | 说明 | 操作方法
支持参数快捷设置功能 | 报站中英文语言选择快捷设置，方便现场进行修改操作 | 上电跳Boot 后长按1楼按钮不释放每隔2s切换一次报站语言（中文、英文）。
语音报站功能设置： | 默认开启，可以修改为关闭 关闭后，仅播放”叮咚”到站钟声音，灵活满足订单要求 | 通过按钮进入设定菜单，关闭语音报站功能

## Slide 33
指示灯状态
指示灯名称 | 状态类型 | 指示灯显示状态
电源指示灯 (POWER) | 上电默认状态 | 常亮
 | 程序正常运行 | 运行闪烁显示，闪烁频率为1HZ （亮500ms，灭500ms）
通信指示灯 (MOD) | 上电默认状态 | 常灭
 | 非加密指令板，接收到正确的数据帧 | 灯闪烁显示，闪烁频率为2HZ（亮250ms，灭250ms）
 | 加密指令板，自认证、系统认证、厂家编码信息校验均成功，且接收到本地数据帧 | 灯闪烁显示，闪烁频率为2HZ（亮250ms，灭250ms）
 | 加密指令板，系统认证或厂家编码信息校验失败 或者上电10s仍接收不到正确的本地帧 | 常亮 表示协议等有问题

## Slide 34
相关配件介绍—CCB-F1S
指令板MCTC-CCB-F1是轿顶一体化产品中的轿内指令板，
它包含了8个输入， 8个输出接口，一般级联在COB上用，
若COB的16层满足不了需求，可级联CCB进行楼层扩展，每块CCB负责8个楼层的按钮输入和输出显示。
拨码记不住不要紧，图纸上都有

## Slide 35
COB1
COB2
主COP
副COP
COB1
主COP
COB2
COB2
COB1
主COP
残COP
残COP
副COP
主+副
主+残
主+副+残
2024/2/24 Confidential | © Shanghai BST Corporation
方案说明-较顶检修箱与操作箱连接-单门多操作箱

## Slide 36
COB1
主COP
副COP
COB2
主+副
2024/2/24 Confidential | © Shanghai BST Corporation
参数设置 | 解释 | 
FB-01=1 | 确保为单门 | 
最大支持48层
主COP 拨码不变
副COP 按照贯通门来拨码
副COP的COB拨码
副COP的CCB拨码
方案说明-较顶检修箱与操作箱连接-单门多操作箱1

## Slide 37
2024/2/24 Confidential | © Shanghai BST Corporation
参数设置 | 解释
FB-01=1 | 确保为单门
F6-40 Bit 12=1 | Bit12 单门内召辅指令（COB2）用作残障
最大支持48层
主COP 拨码不变
残障COP 按照后门来拨码
残障COP的COB拨码
残障COP的CCB拨码
COB2
COB1
主COP
残COP
主+残
方案说明-较顶检修箱与操作箱连接-单门多操作箱2

## Slide 38
2024/2/24 Confidential | © Shanghai BST Corporation
参数设置 | 解释
FB-01=1 | 确保为单门
F6-40 Bit 12=0 | Bit12=0 单门内召辅指令（COB2）用作后门
F6-40 Bit 13=1 | 设置对折指令的用途（只有Bit14有效后此参数才有效）：1：残障
F6-40 Bit 14=1 | 内招指令对折功能开启，级联指令板做后门或残障功能
最大支持16层
主COP 拨码不变
残障COP 按照后门来拨码
残障COP的COB拨码
COB1
主COP
残障COP
主+残
方案说明-较顶检修箱与操作箱连接-单门多操作箱3

## Slide 39
COB1
主COP
副COP
COB2
主+副
2024/2/24 Confidential | © Shanghai BST Corporation
参数设置 | 解释 | 
FB-01=2 | 确保为双门 | 
FC-01 贯通门 |  | 
最大支持48个门
主COP 拨码不变
副COP 按照贯通门来拨码
副COP的COB拨码
副COP的CCB拨码
方案说明-较顶检修箱与操作箱连接-贯通门

## Slide 40
方案功能介绍—贯通门方案

## Slide 41
图纸介绍—安全门锁回路

## Slide 42
图纸介绍—电动松闸

## Slide 43
图纸介绍—抱闸电源回路

## Slide 44
图纸介绍—抱闸电源回路

## Slide 45: 新老SCB板电气线路对比
井道和随行线缆无需变动
控制柜内部线缆减少
主板少占用一个Y输出继电器和两个X输入点

## Slide 46
图纸介绍—平层信号系统回路

## Slide 47
平层感应器个数 | 接入控制器输入端子 | 参数设置 | 状态监控
4 |  | F5-01=1 F5-02=0 F5-03=2 F6-52 Bit6=1 （开启平层信号走通讯功能） F5-25 Bit9=1（常开） F5-25 Bit10=1（常开） | FA-33 Bit10： 上平层状态监控 FA-33 Bit11： 下平层状态监控 FA-26 Bit3 门区信号监控 FA-26 Bit1 上门区信号监控 FA-26 Bit2 下门区信号监控
图纸介绍—平层信号系统回路

## Slide 48
Never Stop Improving
图纸介绍—限速器回路

## Slide 49
电梯故障快速查询，
维护保养体验更好。
电梯故障状态时，同时按上下行按钮4秒。
显示板介绍

## Slide 50
显示板介绍
UP—— 上行
DOWN—— 下行
XF—— 消防
ST—— 锁梯

## Slide 51
代替原来MCTC-HCB-V1(完全兼容 )
代替原来MCTC-HCB-V5 (完全兼容 )
1.整体尺寸: 131mm×184.6mm×17.9mm
2.工作环境温度:-10~40℃
3.宽屏6.4寸段码液晶显示板（竖显)
4. 显示特色:蓝底白字)
5. DC24V电源输入，Modbus通讯方式
6 MCTC-HCB-U67l接口与MCTC-HCB-U631保持—致
7.支持三位显示、节能模式、设置地址0（加密认证)、D2、
D3、D4 ,如果用于外呼需配MCTC-HCB-B
1.工作环境温度:-10~40°℃
2. 6.4寸LED段码显示
3.无碎屏风险,维护成本低
4. DC24V电源输入，Modbus通讯方式
5. MCTC-HCB-D631S接口与MCTC-HCB-D631保持―致
6.支持三位显示、节能模式、设置地址0(加密认证)、D2、D3、D4 ,如果用于外呼需配MCTC-HCB-B
轿内显示

## Slide 52
代替了MCTC-HCB-G1(完全兼容 )
横竖两种显示模式，整体尺寸:
157 mm×65mm×22mm
2. 6块8×8红色点阵大面积显示
3中英文两种显示模式，可实现三
位楼层数字同时显示，箭头滚动显
示运行方向
4.上下行按钮输入，锁梯、消防输入
5.按钮设置楼层，支持56个楼层召唤
6.检修显示“检修”或“INS”;满载情况下显示“满载”或“FULL LOAD”;超载情况下显示“超载”或“OVERLOAD"
显示屏切换

## Slide 53
新增加的故障代码
现场故障提示：
报故顺序 | 故障码/子码 | 认证故障描述 | 故障等级
1 | E79-002 | 系统认证DSP失败 | 5A
 | E79-003 | 底层与主板认证失败 | 
 | E79-101 | 主板软件被破坏 | 
2 | E79-102 | 系统与DSP认证失败 | 
3 | E79-105/106/107 | 系统自身认证失败 | 
4 | E94-103 | 系统认证轿顶板失败 | 1A
5 | E94-104 | 系统认证轿内显示板失败 | 1A
6 | E94-40x | 系统认证指令板失败 | 1A
7 | E94-2xx | 系统认证前门外呼板失败 X表示楼层 | 1A
 | E94-3xx | 系统认证后门外呼板失败 | 
8 | E94-107 | 轿顶板自认证失败 | 1A
注：
（1）外呼板、轿内显示板自认证失败或厂家协议不一致时，显示“——”；
（2）指令板自认证失败时，MOD指示灯常亮。
协议不一致报E5X 报E79或者E94 是没接非加密板，或者使用非加密板件。

## Slide 54
新增加的故障代码
现场故障提示：
报故顺序 | 故障码/子码 | FAC校对故障描述 | 故障等级
1 | E57-104 | DSP与系统厂家协议不一致 | 5A
2 | E51-102 | 轿顶板与系统厂家协议不一致 | 1A
3 | E51-103 | 轿内显示板与主板厂家编号不一致 | 1A
4 | E51-21X | 系统与前门轿内指令板厂家编号不一致 | 1A
5 | E51-22X | 系统与后门轿内指令板厂家编号不一致 | 1A
6 | E51-20x | 指令板与系统厂家协议不一致 | 1A
7 | E52-2xx | 前门外呼板与系统厂家不一致 | 1A
 | E52-3xx | 后门外呼板与系统厂家协议不一致 | 
注：
（1）外呼板、轿内显示板自认证失败或厂家协议不一致时，显示“— —”；
（2）指令板自认证失败时，MOD指示灯常亮。
协议不一致报E5X 报E79或者E94 是没接非加密板，或者使用非加密板件。

## Slide 55
新增加的故障代码
报故顺序 | 故障码/子码 | 故障信息 | 故障等级
1 | E47-101 | 封门输出，但无反馈信号 | 3B
2 | E47-102 | 封门未输出，但反馈有效 | 3B
3 | E47-103 | 封门持续输出15S | 3B
4 | E47-201 | 与SCB-A4/D4通讯异常 | 3B
5 | E47-202 | MCB与SCB厂家协议不一致 | 3B
6 | E47-203 | MCB输出闭合继电器，但SCB反馈继电器情况不一致，持续2S | 3B
7 | E47-209 | MCB与SCB加密认证失败 | 3B
8 | E47-210 | SCB自认证失败 | 3B
9 | E47-3XX | SCB模块自身故障 | 3B

## Slide 56
新增加的故障代码

## Slide 57
新增加的故障代码
接触器接线无误的情况下，可能是主机封星后的制动力矩不够

## Slide 58
修改的故障代码——E21参数设置错误

## Slide 59
微信公众号
抖音公众号